HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG    SZIGETSZENTMIKLÓS

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 68

Tel.: 06-24/525-300    Fax.: 06-24/444-702

Az eddigi hagyományoknak megfelelően, segítséget nyújtunk a mezőgazdasági gépek tűzvédelmi felülvizsgálatában, amennyiben erre igényt tartanak. E szolgáltatásunk ingyenes, előre közösen egyeztetett időpontban a Tűzoltóság képviselője kimegy a kérelmezőhöz, és a szemlét megtartja. A nagyobb településeken a falugazdászok és a helyi gazdakörök segítségével közösen tartunk szervezett gépszemlét.

#### Aratási tájékoztató

##### Tájékoztató a nyári betakarítási munkák tűzvédelmi előírásairól

###### A nyári betakarítási munkák elvégzése nagy igénybevétel a mezőgazdaság területén dolgozóknak. A nehéz munka mellett e tevékenység igen tűzveszélyes, amelyre kellő körültekintéssel lehet csak felkészülni.

###### Aratás tűzoltó szemmel: Mindig problémát jelent a tűzesetek megelőzése érdekében tett törekvések foganatosítása, minduntalan felmerül a kérdés, hogyan is jutassuk el azok részére a tűzvédelmi ismeretanyagot, akik szereplői a nyári betakarításnak. Mivel a tűzoltó a megelőzés érdekében megpróbál következetes lenni. Először tájékoztat, arról hogy milyen előírásokat kell betartani a biztonságos munkavégzéshez. Így az ellenőrzést végző tűzoltó is másképpen végezheti munkáját, hiszen megadott minden tőle telhetőt a másik fél részére. Akik ezek után szabálytalankodnak, vagy tüzet okoznak, azokra szabálysértési, vagy bírságolási következménnyel próbál hatással lenni.

###### Erő- és munkagépekre vonatkozó előírások:

# A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságra be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül a tűzoltóságnak meg kell küldeni.

Betakarítási munkában résztvevő erő- és munkagépek a következők:

- arató-cséplőgép (kombájn)

- szemszállító traktor, teherautó

- szalma- bálázó és szállító erőgép

###### Kombájnok tűzvédelme:

- a kezdődő tüzek oltására kitűnő a kézi tűzoltó készülék, amelynek utolsó felülvizsgálati időpontjának féléven belülinek kell lennie. A kombájn védelmére ezért kötelező a 6 kg-os A, B, C porraloltó tűzoltó készülék elhelyezése. A kisebb tűz eloltásával akár több millió forint tűzkár is elkerülhető.

- földelőlánc (hatékony földelővezeték) a súrlódásból adódó statikus feltöltődés ellen védelmet biztosítja, ezért fontos a megléte és a megfelelő hosszúsága.

- a kipufogódob nem lehet lyukas, csatlakozása a motorhoz megfelelően kell lennie, nehogy kipattanjon véletlenül is szikra.

- akkumulátor csatlakozó saruinak karbantartása szintén a szikraképződés miatt fontos.

- Az akkumulátort le kell fedni legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető védő-burkolattal (gumiszőnyeg, kemény műanyag stb.), és megfelelően kell rögzíteni.

- a vezetőfülke alatti területen a hidraulikaolaj folyását, szivárgását meg kell akadályozni, hiszen tűz esetén a továbbterjedést nagyban elősegítheti.

- a zárt üzemanyag ellátó rendszernél a szivárgások, a gázolaj csepegése nem megengedhető, ilyen hiányosságot azonnal fel kell számolni.

- motorteret olajsártól, portól, léhától rendszeresen meg kell tisztítani, de legalább naponta egyszer.

###### Traktor tűzvédelme:

- itt is fontos a kézi tűzoltó készülék rendszeresítése, hasonlóan mint a kombájnoknál.

- a kipufogódob megfelelő műszaki állapota a szikrázás megszüntetése miatt szintén elő-írás. A kipufogódob kettévágva és újrahegesztve nem lehet (szikrafogó nélküli eset)

- a traktor oldalára kihelyezett nagyobb méretű akkumulátor tetejének tökéletes elszigetelése védőburkolattal (pl. gumiszőnyeg), és annak megfelelő rögzítése szükséges.

- motorteret olajsártól, portól, rendszeresen meg kell tisztítani, de legalább naponta egy-szer.

- a patkolt biztosíték kicserélését el kell végezni az elektromos rendszerben meghibásodás miatt előforduló rövidzárlat levezetésére.

###### Aratás tűzvédelmi előírásai:

- kombájnt a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal tölteni TILOS!

- Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni. A vasút és közút mentén az aratást követően legalább három méter széles védőszántást kell alkalmazni.

- munkaszünet idejére a kombájnt a gabonatáblától, tarlótól és kazaltól legalább 15 m távolságra szabad leállítani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 3,0 méter védőszántást kell készíteni.

- erő- és munkagépet, valamint kombájnt a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, más munkát nem végezhet.

- olyan javítást, karbantartást, amely nyílt láng használatával, vagy üzemanyag elfolyással jár, a gabonatáblán (tarlón) nem végezhető el.

- gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő. és munkagépek vezető fülkéiben sem szabad. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, és vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

###### Szalmaösszehúzás, kazalozás tűzvédelmi előírásai:

- A szalmaösszehúzásban és kazalozásban részt vevő erőgépek az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelíthetik meg, hogy kipufogócsövük a száraz szalmára ne jelentsen gyújtási veszélyt. Amennyiben a szalma megközelítése ezt szükségessé teszi, úgy a gépre hatékony kipufogó dobot kell szerelni és ezt azbeszt zsinórral, vagy más biztonságot nyújtó megoldással burkolni kell.

- Az erőgépekre ráhullott szalmát, illetve szénát rendszeresen el kell távolítani.

- Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg a 1.000 m2-t.

- A szabadban összerakott kazlak legfeljebb 10x30x8 m nagyságúak lehetnek és a két kazal között legalább 20 m távolságot kell tartani. Vasúti vágánytól legalább 100 métert kell biztosítani. A kazlat a közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 m távolságra kell elhelyezni. Nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső vezetékmagasság háromszorosát, de legalább 20 métert. A szabadban elhelyezett kazlakat minimum 3,0 méteres védőszántással kell körülvenni.